10.

Экспериментальные схемы с применением одиночного импульса

# Происхождение термина ядерный магнитный резонанс

Для протона требуемая величина поля B1 составляет около 6 10-4 Т, тогда как величина поля B0 oт 1.4 до 21Т. Таким образом «ничтожные» изменения магнитного поля B1 вызывают большие изменения в спиновой магнитной системе.

### Математическое Фурье преобразование

#### Временной спектр ЯМР этанола                       Частотный спектр ЯМР этанола

## Время                                                                  Частота

# Text boxes

Последовательность событий:

1)система спинов в равновесии

2) короткий прямоугольный импульс

3) отклик системы спинов на импульс и его регистрация

4) Временная задержка, необходимая, чтобы система пришла в равновесие (обычно 2-3 Т1)

5) Многократное накопление

Угол поворота вектора магнетизации α, (в радианах) равен

α = γ B1tp

Длина типичного 90о импульса около 10-5 c.

Для 180о импульса эта величина в 2 раза больше.

→

←