12

# Эффект Оверхаузера

S                   I

Уравнения, описывающие эффект Оверхаузера, показывают, что

- Эффект проявляется в изменении интенсивности линий в спектре ЯМР

- Величина эффекта зависит от двух вкладов, один из которых связан с расстоянием между спинами, а второй - от вращательного корреляционного времени молекулы τc. Это время обратно пропорционально коэффициенту вращательной диффузии молекулы Dr

- Эффект проявляется только для близких соседних спинов, расстояние между которыми меньше 5-6 Å.

19. The nuclear Overhauser enhancement or nuclear Overhauser effect (NOE) experimentally is observed as the fractional change in intensity of one NMR line when another resonance is irradiated in a double irradiation experiment.

20. NOE is due to dipolar interactions (through-space) between different nuclei and is correlated with the inverse sixth power of the internuclear distance; as consequence, NOE usually observed only for protons pairs separated by ≤5-6 Å.

# Text boxes

Схематическое представление эффекта

## Оверхаузера

Молекула содержит два спина I и S, которые не перекрываются, так что каждый из них может быть представлен как синглет.

Обычный спектр двух соседних спинов (a)

После насыщения спина S величина сигнала спина I может

увеличится (b),

уменьшится (c)

или стать отрицательной (d)

NOE = (I –I0)/I0

NOE ~ f(rIS) f(τc)

fI(S) = 1/(2 + A r6IS)