14.

## Двумерная ЯМР спектроскопия

Двумерная корреляционная ЯМР спектроскопия – метод, который коррелирует (сравнивает между собой) два сигнала, объединенные некоторым общим взаимодействием.

Общая схема 2D ЯМР спектроскопии

Двумерный ЯМР на практике означает, что измеряемый на выходе сигнал является функцией двух времен, а после Фурье-преобразования – двух частот

Общая схема двумерного ЯМР очень гибкая и на сегодня известны сотни разных последовательностей, предназначенных для решения тех или иных конкретных задач. Главными из них являются:

- Корреляционная спектроскопия (COSY), которая идентифицирует пары протонов, связанные скалярным спин-спиновым расщеплением

- Корреляционная спектроскопия (NOESY), которая идентифицирует пары протонов, связанные эффектом Оверхаузера

- Корреляционная спектроскопия (J-спектроскопия), способствующая разделению разных взаимодействий (например, химического смещения и спин-спинового расщепления)

23. Correlation spectroscopy is a multi-dimensional method in which peaks appear at the coordinates of two nuclei related by a mutual interaction (J-coupling, NOE, or chemical exchange).

24. Correlation Spectroscopy (COSY) identifies pairs of protons that are coupled to each other via scalar spin-spin coupling. Nuclear Overhauser Effect Correlation Spectroscopy (NOESY) identifies pairs of protons that are related by Nuclear Overhauser Effect.

# Text boxes

Четыре временных периода

1) приготовление

2) развитие (время t1)

3) смешение

4) детектирование (время t2)